## Slide 1: טיפ# 1: ממוצע משוקלל
יבגני קולונסקי
2025
John R. Taylor. An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements. University Science Books, 1996.

## Slide 2
ממוצע של N מדידות
מדידות
אבל! רק אם:
מדידות בלתי תלויות
כל המדידה שייכת לאותה ההתפלגות (נורמלית)

## Slide 3
ממוצע משוקלל
מדידה שייכת להתפלגות A
צריך למקסם את הפונקציה
מדידה שייכת להתפלגות B
לדוגמה: שתי מדידות קרובות בטווח השגיאה שלהן

## Slide 4
שיטת מדידת פריקה | שיטת מדידה גיאומטרית
שיטת מדידת פריקה | שיטת מדידה גיאומטרית
קבל לוחות
ממוצע או ממוצע משוקלל?

## Slide 5
קוד קצר נחמד

## Slide 6: טיפ# 2: מבחן
יבגני קולונסקי
2025

## Slide 7
חי בריבוע
Chi - square
John R. Taylor. An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements. University Science Books, 1996.

## Slide 8
חי בריבוע מצומצם
Reduced chi - square

## Slide 9
הגדרת "דרגות חופש"
מדידות: 10
פרמטרי התאמה : 1
דרגות חופש: 9
מדידות: 10
פרמטרי התאמה : 2
דרגות חופש: 8
מדידות: 10
פרמטרי התאמה: 3
דרגות חופש: 7
מספר דרגות חופש = מספר מדידות – מספר פרמטרי התאמה
Notes: עכשיו – מה זה דרגות חופש .
בדרך כלל משפחה של פונקציות היא ידוע, ופרמטרים לא ידועים. פיט זה חיפוש פרמטרים שממזערים מרחק בין נקודות לבין ערך של פונקציה. הפרמטרים מחלצים מDATASET.
מס' דרגות חופש הוא הפרש בין מס' נקודות בסט נתונים N פחות מס' פרמטרים תלויים על נתונים.
נגיד, יש 10 נקודות בסט נתונים ופונקציה פרבולית עם פרמטר אחד A: Y=AX2 . מס' דרגות חופש יהיה 10 פחות 1 שווה ל 9.
לפונקציה עם 2 פרמטרים מקבלים 10-2=8 דרגות חופש. לפונקציה עם שלושה פרמטרים מקבלים 7 דרגות חופש.
יותר פרמטרים – פחות דרגות חופש.
ידוע של-10 נקודות אפשר למצוא פולינום בחזקת 9 שחותך כל נקודות. מרחק בין פונקציה לנקודות יהיה 0, הכי טוב. אבל משלמים בזה. מספר דרגות חופש יהיה שווה ל אפס. וזה לא טוב, כי שינויים ממש קטנים במדידות גורמים לשינויים דרמטיים בפונקציית שגיאה, מרחק ביון נקודות לפונקציה. קורים זה OVERFITTING.
מפני זה עדיף לקחת מודל כמה שאפשר פשוט עם מס' פרמטרים מינימלי

## Slide 10
אלקטרון בשדה חשמלי
y
x
מתח האצה
UA
מתח הסחה
UP
כאשר שדה חשמלי אחיד
מסלול של אלקטרון מתואר על ידי:
+ + + + + + + + + +
- - - - - - - - - - - - -
– מרחק בין לוחות

## Slide 11
מסלול של אלקטרון
Notes: נחזור עכשיו לניסוי. עז, יש מסלול, ושמתי עליו שבע נקודות עזרת אפליקציה. כי אורך שך מסלול כ~1ממ, קיבלתי ערכה ששגיאה היא +- חצי ממ.

## Slide 12
קוד קצר
https://github.com/evgeny-kolonsky/summer_seminar/blob/main/chi2_test.ipynb
Notes: הנה קוד פייתון שכתבתי לחישוב מספרי, די קצר ופשוט.
מתחילים מנתונים. יש מיקומים של 7 נקודות, ובונים ווקטורים X ו-Y.
SIGMA היא משתנה לאי-וודאות במיקום Y. בהנחה של חישוב חי בריבוע מיקום X ללא שגיאה, מיקום Y עם שגיאה. עם אפשרי לעבוד עם SIGMA שונה לכל נקודה Y. במקרה הזו מקבלים חישוב חי בריבוע משוקלל: יותר משקל לנתונים אם שגיאה קטנה יותר, פחות משקל למדידות אפ שגיאה גדולה יותר.
בונים פונקציה PARABOLA בעלת פרמטר אחד, עשים ההתאמה לפונקציה ומקבלים ווקטור Y_EXPECTED.
אחר כך מחשבים חי-בריבוע.
מס' דרגות חופש הוא מס2 נקודות בווקטור X או Y, לא משנה, הוא 7, ומס' פרמטרים, הוא 1, 7-1=6.
להתפלגות לקבל חי בריבוע יותר מחי בריבוע שמקובל בניסוי הזה בפייתון יש פונקציה SF – SURVIVAL FUNCTION/.
זוה, קיבלנו חי ברביע מצומצם 0,65, פחות מ-1, והתפלגות ~70%
יש 7 נקודות, פרבולה עם פרמטר אחד, זאת אומרת ש מס' דרגות חופש היא 6.

## Slide 13
התפלגות חי בריבוע

## Slide 14
מידת התאמה בצורה של גרף
Notes: למה לא 100%?
בגרף ניתן לראות שקו פיט חותך רוב קוי שגיאה, אבל לא כל הקוי שגיא.

## Slide 15
לקחנו יותר מדידות מהתמונה
Notes: נניח שממדנו יותר נקודות נגיד 20.
מס' דרגות חופש יהיה 20-1=19, מקבלים חי בריבוע מצומצם אפילו קטן יותר והתפלגות גדולה יותר. עוד פעם, קו ההתאמה חותך רוב קוי שגיאה.

## Slide 16
נניח שמדדנו עם דיוק יותר גבוה
Notes: נניח שמדדנו עם דיוק פי-שניים יותר טוב, רבע של ממ.
כתוצאה מזה מקבלים שקו ההתאמה לא חותך רוב קוי שגיאה, חי בריבוע מצומצם גדול מספיק, והתפלגות קרובה ל-0.
אותה הנחה לגבי פונקציה, אתהן נקודות, רק ערכת שגיאת מדידה שונה – ומקבלים תוצאה אחרת לגמרי, שמודל לא מתאים לתוצאות מדידה.

## Slide 18: טיפ# 3: רגרסיה לינארית: גילוי נאות

## Slide 19: הנחות של רגרסיה
Notes: אין אי וודאות בX
אי וודאות ב-Y קבועה! לא משתנה מנקודה לנקודה

## Slide 20
יישום רגרסיה בפייתון

## Slide 21: איך לעשות רגרסיה לפונקציה ללא איבר חופשי?

## Slide 22: יישום ממוצע משוקלל בחישוב של שיפוע

## Slide 23
בליעת קרינת γ בעופרת
בכל מדידה שגיאה 3%

## Slide 24
פריקה של קבל לוחות

## Slide 25: קיטוב של גלי מיקרו

## Slide 26
התאמה לא-לינארית עם 4 פרמטרים
לפעמים לכדאי להגדיר פרמטרים התחלתיים

## Slide 27
התאמה לא-לינארית עם 5 פרמטרים
צריך להגדיר פרמטרים התחלתיים והגבלות למרחב פרמטרים

## Slide 28
התאמה לא-לינארית עם 6 פרמטרים

## Slide 29
ספריה שיודעת לעשות Global optimization